АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕДОКУРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                                                                                                          КЕЖЕМСКОГО  РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2018 года               п.    Недокура                                        №   31-п

Об обеспечении контроля за состоянием  источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования

Недокурский сельсовет

В целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в п.Недокура, в соответствии  с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», руководствуясь Уставом  Недокурского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Недокурского сельсовета согласно приложению 1.

- Экономисту администрации Недокурского сельсовета Качиной Ирине Юрьевне, ответственной за пожарную безопасность на территории муниципального образования:

  - поддерживать имеющиеся на территории муниципального образования источники наружного противопожарного водоснабжения согласно приложению 2 в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров, для чего в сметах расходов планировать финансирование мероприятий на эти цели;

  - организовать контроль за содержанием водонапорных башен, в исправном состоянии и готовности к забору воды для целей пожаротушения.

- Руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения:

  - два раза в год (весной – с 20 апреля по 31 мая и осенью – с 01 сентября по 10 октября) проводить совместно с подразделениями пожарной охраны (ПЧ-90 ФГКУ «19 отряд ФПС» по Красноярскому краю», КГБУ «Противопожарная охрана Красноярского края», муниципальной и добровольной пожарной охраной администрации Недокурского сельсовета) комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории Недокурского сельсовета с составлением соответствующих актов. В сроки до 10 июня и 20 октября результаты представлять для обобщения главе администрации Недокурского сельсовета;

  - выделять транспорт для комиссионного обследования (проверки) средств наружного противопожарного водоснабжения;

  - принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца;

  - обеспечить наличие свободных подъездов к водоисточникам наружного противопожарного водоснабжения пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники;

  - предоставлять в ПЧ-90 ФГКУ «19 отряд ФПС по Красноярскому краю» перечни имеющихся источников противопожарного водоснабжения, подлежащих испытанию на водоотдачу.

- Рекомендовать ПЧ-90 ФГКУ «19 отряд ФПС по Красноярскому краю» оказывать необходимую методическую и техническую помощь руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения.

- Администрации Недокурского сельсовета обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Недокурская газета» и размещению на официальном сайте администрации Недокурского сельсовета.

Глава  сельсовета                                                                             В.И.Качин

Приложение 1

к Постановлению №  31 от 27.03.2018г.

Порядок

содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Недокурского сельсовета

- Общие положения

  - Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования Недокурского сельсовета (далее - правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.14 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденными приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168, ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний».

  - В настоящем Порядке применяются следующие термины:

- Источники наружного противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

- Водоисточник: место естественного или искусственного скопления воды, используемой для водоснабжения.

- Гидрант: техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой.

- Водопроводная сеть: совокупность водопроводных линий (трубопроводов) для подачи воды к местам потребления.

- Резервуар: Инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для хранения запаса воды. Резервуары, как правило, могут быть металлические, железобетонные.

  - К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

  - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

  - водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

  - противопожарные резервуары.

  - Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между муниципальным образованием Недокурского сельсовет, иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (далее - организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения и подразделениями пожарной охраны (ПЧ-90 ФГКУ «19 отряд ФПС» по Красноярскому краю», КГБУ «Противопожарная охрана Красноярского края», муниципальной и добровольной пожарной охраной администрации Недокурского сельсовета) и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Недокурского сельсовет.

- Содержание и эксплуатация источников наружного противопожарного водоснабжения

  - Содержание и эксплуатация источников наружного противопожарного водоснабжения – комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с нормативными документами;

- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа к источникам наружного противопожарного водоснабжения подразделений пожарной охраны (ПЧ-90 ФГКУ «19 отряд ФПС» по Красноярскому краю», КГБУ «Противопожарная охрана Красноярского края», муниципальной и добровольной пожарной охраной администрации Недокурского сельсовета) и других организаций, осуществляющих тушение пожаров;

- проверку исправности, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения;

- поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения в любое время года;

- проверку работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

- установку соответствующих указателей (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) у гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников наружного противопожарного водоснабжения  (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

- утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года;

- проведение мероприятий по подготовке источников наружного противопожарного водоснабжения к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- немедленное уведомление единой дежурно-диспетчерской службы Кежемского района и подразделений ПЧ-90 ФГКУ «19 отряд ФПС» по Красноярскому краю», КГБУ «Противопожарная охрана Красноярского края», муниципальной и добровольной пожарной охраной администрации Недокурского сельсовета и других организаций, осуществляющих тушение пожаров, о невозможности использования источников наружного противопожарного водоснабжения из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения;

- своевременное уведомление администрации Недокурского сельсовет в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.

  - Организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

  - Вопросы взаимодействия между организациями и подразделениями пожарной охраны (ПЧ-90 ФГКУ «19 отряд ФПС» по Красноярскому краю», КГБУ «Противопожарная охрана Красноярского края», муниципальной и добровольной пожарной охраной администрации Недокурского сельсовета), а также другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, в сфере содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения регламентируются соглашениями (инструкциями) о взаимодействии и (или) договорами.

  - Для своевременного решения вопросов по использованию источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения подразделениями пожарной охраны (ПЧ-90 ФГКУ «19 отряд ФПС» по Красноярскому краю», КГБУ «Противопожарная охрана Красноярского края», муниципальной и добровольной пожарной охраной администрации Недокурского сельсовета), другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, и обеспечения максимальной водоотдачи сетей организация водопроводного хозяйства, абонент или иная организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий(ую) конкретные местные условия.

  - Подразделения пожарной охраны (ПЧ-90 ФГКУ «19 отряд ФПС» по Красноярскому краю», КГБУ «Противопожарная охрана Красноярского края», муниципальной и добровольной пожарной охраной администрации Недокурского сельсовета), другие организации, осуществляющие тушение пожаров, имеют право на беспрепятственный проезд на территорию предприятий и организаций (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров, для контроля состояния источников наружного противопожарного водоснабжения в порядке, установленном федеральным и краевым законодательством.

  - Размещение источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Недокурского сельсовет, их количество, емкость, водоотдача и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

  - Указатели источников наружного противопожарного водоснабжения выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

  - Установка указателей источников наружного противопожарного водоснабжения возлагается на организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения.

  - Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды в водонапорной башне, предназначенной для нужд пожаротушения, не разрешается.

  - При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

  - Пожарные водоемы (резервуары), водные объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

- Учет, проверка, ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения

  - Администрация муниципального образования Недокурский сельсовет, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, должны в установленном порядке вести их учет.

  - В целях учета всех источников наружного противопожарного водоснабжения, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация муниципального образования Недокурский сельсовет, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию данных источников.

  - В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения администрация муниципального образования Недокурский сельсовет, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

  - На источники наружного противопожарного водоснабжения заводят учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

  - При проверке пожарных водоемов (резервуаров) устанавливается:

- наличие на видном месте указателя водоема;

- возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

- наполненность водоема водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по не замерзанию (для резервуаров);

- наличие

- утепление горловины пожарного резервуара при эксплуатации в условиях отрицательных температур (защита от замерзания).

  - При проверке пожарных пирсов устанавливается:

- состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличия приямка для забора воды;

- наличие на видном месте указателя пирса;

- возможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

  - При проверке водонапорных башен и других источников наружного противопожарного водоснабжения устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них пожарными автоцистернами в любое время года.

  - Испытание источников наружного противопожарного водоснабжения проводится в соответствии с установленными методиками.

  - В случае выявления нарушений при проверке пожарных водоемов (резервуаров) водонапорных башен и других источников наружного противопожарного водоснабжения администрация муниципального образования Недокурский сельсовет, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, должна принять к их устранению в кратчайшие сроки, приняв дополнительные меры.

  - Технические характеристики источников наружного противопожарного водоснабжения после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

  - Администрация муниципального образования Недокурский сельсовет, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, должна уведомлять подразделения пожарной охраны, другую организацию, осуществляющую тушение пожаров:

- о случаях ремонта или замены источников наружного противопожарного водоснабжения;

- об окончании ремонта или замены источников наружного противопожарного водоснабжения.

  - По окончании работ по ремонту источников наружного противопожарного водоснабжения подразделения пожарной охраны могут проводить контрольную проверку их состояния.

  - Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников наружного противопожарного водоснабжения, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

Приложение 2

к Постановлению  №  31 от 27.03.2018г.

Источники наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Недокурский сельсовет

п.Недокура

- Естественный водоём – р. Ангара, подъезд с площадкой для пожарных автомобилей, расположен на въезде в поселок,  причал ООО «Леспрофиль»;

- Пожарные резервуары, расположены возле:

1.  МКОУ Недокурская СОШ ул.Супругов Самаль 2;

2. Врачебная амбулатория Молодежная 12а;

3. Пожарная часть ул.40 лет Победы 1;

4. ул. Комсомольская 12;

5.  ул.40 лет Победы 12;

6. ул. Таежная 5;

7.  ул.40 лет Победы 7;